## Slide 1: Hygienemonitoring

## Slide 2: Welche Keime werden untersucht?
Gesamtkeimzahl GKZ
Hefen und Schimmelpilze H+S
Enterobacteriaceae Enterob.
Coliforme Colif.
Staphylokokken Staph.

## Slide 3: Welche Nährmedien werden verwendet?
GKZ Plate Count Agar, PCA
Standard I Agar, StIA
CASO Agar
H+S Yeastextract Glucose Chloramphenicol Agar, YGC
YM Rosa-Bengal-Streptomycin Agar
Sabouraud Agar
Enterob. Violet Red Bile Dextrose Agar, VRBD
Colif. Violet Red Bile Agar, VRB
Staph. Baird Parker Agar, BPA
Tipp: bei frisch desinfizierten Flächen werden dem Agar 3% Tween 80 zugefügt, um eine Nachwirkung des Desinfektionsmittels auf der Platte zu verhindern

## Slide 4: Bebrütung der Nährmedien
GKZ 25-30°C 2-3Tage
H+S 25°C 2-7 Tage
Colif. / Enterob. 37°C 1 Tag
Umweltkeime 30°C 3 Tage
+ Raumtemp. 3 Tage
Luft: GKZ 3 Tage bei 25°C
H+S 3Tage bei 25°C

## Slide 5: Methoden des Hygienemonitorings für Oberflächen
Abklatsch- oder Kontaktverfahren
Abstrich- oder Tupferverfahren
Abschwemmverfahren

## Slide 6: Abklatsch-/ Kontaktverfahren
Kontaktschwamm
Kontaktplatten
Kontaktstreifen
Petrifilme

## Slide 7: Kontaktschwämme
Feinporige Polyesterschwämme mit einer seichten Vertiefung dienen als Nährbodenträger.
Auf Grund der hohen Elastizität können schwach als auch stark gekrümmte Oberflächen abgeklatscht werden.
Die Bebrütung der Schwämme erfolgt in einer desinfizierten Plastikdose.

## Slide 8: Kontaktplatten
Diese eignen sich für Untersuchungen von glatten ebenen Flächen.
Die Platten können selber hergestellt werden, aber auch fertig gekauft.
Envirocheck, Rodac, Count-Tact
Die Platten, mit einer Abklatschfläche von 25cm2 werden gleichmäßig für 10 Sekunden auf die Oberfläche gedrückt.

## Slide 9: Kontaktverfahren - Rodac

## Slide 10: Kontaktstreifen
Diese eignen sich für Untersuchungen von glatten ebenen Flächen und Flüssigkeiten.
Diese Streifen gibt es als Fertigprodukt.
Envirocheck Contact slides -http://www.merck.de/servlet/PB/menu/1106280/index.html
Hygicult/Easicult http://www.oriondiagnostica.fi/
Die Streifen mit einer Abklatschfläche von je 10cm2 werden gleichmäßig für 10 Sekunden auf die Oberfläche gedrückt oder in die Flüssigkeit getaucht.

## Slide 11: Petrifilm http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/de_DE/food-safety/microbiology/resource-library/petrifilm-plates/
Diese eignen sich für Untersuchungen von glatten ebenen und gekrümmten Flächen.
Zur Vorbereitung wird der Nährboden mit 1ml Verdünnungsmittel (Ringerlösung) hydratisiert und anschließend für mind. 30 Minuten bei Raumtemperatur gelagert.
Die obere Folie der Petrifilme mit einer Abklatschfläche von 20 bzw.30cm2 werden gleichmäßig auf die Oberfläche gedrückt.

## Slide 12: Petrifilm

## Slide 13: Abstrich- oder Tupferverfahren
Diese Methode eignet sich für schwer zugängliche Stellen bzw. Flächen.
Bei feuchter Prüffläche wird ein trockener Tupfer und bei trockener Prüffläche wird ein mit Verdünnungs-lösung befeuchteter Tupfer verwendet.
Eine Fläche (20cm2) soll 2mal abgestrichen werden, wobei die Streichrichtung um 90° verschoben sein soll.
2 Möglichkeiten:
  Aufbringung der Mikroorganismen vom Tupfer mittels Drehung direkt auf den festen Nährboden oder
  Ausschütteln des Tupfers in Verdünnungslösung und Ansetzen der Lösung mit verschiedenen Nährmedien.

## Slide 14: Abstrich- oder Tupferverfahren

## Slide 15: Abschwemmverfahren
Eingesetzt für kleine Teile, Gefäße und Geräte
Kleine Teile wie, Schrauben, Muttern u.a. werden in 100ml steriler Peptonlösung ausgeschüttelt und angesetzt – aliquoter Teil mit verschiedenen Nährmedien oder mittels Membranfiltration.
Gefäße werden mit 5% des Nennvolumens mit Pepton- oder Ringerlösung gut gespült und wie oben angesetzt.
Bei Geräten wird das letzte Spülwasser der Reinigung wie oben angesetzt.

## Slide 16: „Vor Ort Kontrolle“
Nachweis auf Protein bzw. reduzierende Substanzen:
„Pro-tect“ , „Check it“
    http://www.biotrace.co.uk/content.php?hID=221&nhID=254
Nachweis von ATP
„Clean-Trace“ „Uni-Lite“
    http://www.biotrace.co.uk/content.php?hID=221&nhID=253
HY-LITE2
    http://www.merck.de/servlet/PB/menu/1106110/index.html
Nachweis von NAD(P)H
„HY-RISE“
    http://www.merck.de/servlet/PB/menu/1106110/index.html

## Slide 17: „Vor Ort Kontrolle“ mittels Pro-tect

## Slide 18: Bestimmung der Luftkeimzahl
Die Luft wird auf aerobe mesophile Keime (Plate Count Agar) oder Hefen und Schimmelpilze (Hefeextrakt-Glucose-Chloramphenicol-Agar) untersucht.
In der Praxis werden meist die beiden ersten Verfahren verwendet:
  Sedimentationsverfahren
  Impaction- (Aufschleuder-) Verfahren
  Gelatine-Membranfilter-Verfahren
    http://www.sartorius-stedim.de/index.php?id=4926
  Impingement-Verfahren
    http://w4.systranlinks.com/trans?lp=en_de&url=http%3A%2F%2Fwww.skcinc.com%2F

## Slide 19: Sedimentationsverfahren
3 Petrischalen werden für 30 Minuten in Kleeblattform offen aufgestellt und anschließend bebrütet.
Nachteil:
  Es wird nur eine kleine Luftmenge erfasst.
  Eventuell vorhandene Keimkonglomerate führen zum Heranwachsen von nur einer Kolonie.
  Durch aufsteigendem Wasserdampf entsteht ein „Luftzelt“. Dieses erlaubt nur größeren Partikeln die Sedimentation auf die Petrischalen.

## Slide 20: Impaction- (Aufschleuder-) Verfahren
Dazu wird von einem Gerät eine eingestellte Luftmenge angesaugt, beschleunigt und auf einen festen Nährboden geschleudert. Der Nährboden wird dann bebrütet. Die angesaugte Luftmenge richtet sich je nach Belastung der Luft.
Richtwert: 50 Liter / Minute
Ergebnis: Keime / m3
Nachteil: Bei Verwendung einer Lochplatte können die Keime übereinander liegen.
Vorteil: leicht und handliche Geräte, Akkubetrieb; Einsatz von Petrischalen mit Ø 9cm;
Geräte: RCS von Fa. Biotest (http://www.univie.ac.at/hygiene-aktuell/UE/impaktion.htm) Sartorius, Merck, Biomeriéux

## Slide 21: Impaction- (Aufschleuder-) Verfahren

## Slide 22: ENDE